New Masters® Classic Acrylics

Классические акриловые краски

качества Master Quality от компании Old Holland

Качество и история создания высокопигментированных акриловых красок.

В 1998 году химики компании Old Holland приступили к исследовательской работе, связанной с созданием  серии акриловых красок и вспомогательных материалов для их применения – медиумов. Это было давней мечтой профессора Тео де Беера (Theo de Beer), владельца фирмы, ныне покойного. Он хотел создать акриловую краску наивысшего качества, достойную носить бренд – “Old Holland” (или более известный в Европе, как “Scheveningen colours ” (шевенингенские краски), названные в честь города, где они первоначально изготовлялись). Профессор de Beer, который лично назвал этот проект “New Masters® Classic Acrylics”, хотел, чтобы новые акриловые краски, изготовленные с использованием новых материалов и технологий, ощущались в применении как традиционные масляные краски Old Holland Oil Classic, которыми работали Старые Голландские мастера.

Основными критериями, которыми руководствовались специалисты Old Holland при создании этих красок, были следующие:

1. Серия акриловых красок должна дополнять и быть на том же уровне качества, как и  уже существующие две серии уникальных масляных и акварельных красок, изготовленных на основе традиционных рецептов, восходящих  к 1664 году и дополненных современными пигментами наивысшего качества для того чтобы усилить цветовую палитру.

2. Все пигменты, входящие в рецептуру акриловых красок, должны обладать максимально возможной светостойкостью (по стандарту ASTM - 1-2 класс светостойкости; по стандарту 8-ми бальной шкалы – 7+).

3. В соответствии с традицией компании Old Holland краска каждого цвета должна иметь максимально возможную концентрацию пигмента в связующем.

4. Акриловые краски не должны содержать наполнители любого рода.

5. 100% акриловая смола, входящая в состав связующего вещества краски, должна обеспечивать отличную адгезию, устойчивость оттенков и превосходные рабочие свойства, включая минимальное различие цвета влажной краски и ее цвета после высыхания.

Для того чтобы выбрать наилучшие из существующих на рынке компонентов сырья для изготовления красок, вне зависимости от их стоимости, в научно-исследовательской лаборатории компании  Old Holland были тщательно  протестированы более 250 художественных пигментов и большое количество составов для приготовления наилучшего связующего. В отличие от основных изготовителей акриловых красок, которые применяют легко доступные акриловые дисперсии от крупных производителей, фирма Old Holland выбрала небольшую европейскую компанию, которая производит дорогостоящую, но очень качественную акриловую дисперсию. Этот выбор, несмотря на его высокую цену, позволил получить краски New Masters® Classic Acrylics с уникальными характеристиками, непревзойденными конкурентами. Поэтому компания Old Holland, как один из ведущих изготовителей масляных красок в мире, оправданно гордится тем фактом, что акриловые краски New Masters® Classic Acrylics по внешнему виду и ощущениям производят впечатление масляных красок. И действительно, если сравнить оригинальные накраски одного цвета масляных и акриловых красок Old Holland, трудно уловить различие. Этот факт свидетельствует о том, что показатели качества красок New Masters® Classic Acrylics, а именно: чистота цветового тона, яркость и интенсивность, унаследованы от масляных красок Old Holland Oil Classic.

Многие пигменты, применяемые в палитре акриловых красок New Masters уникальны, например, настоящий марганцевый синий; кроме того, традиционные ализариновые пигменты заменены на более светостойкие антрахиноновые пигменты; впервые в палитре Old Holland появился желтый висмутовый, красные и оранжевые DPP-пигменты – современная альтернатива традиционным кадмиевым пигментам, красный и оранжевый квинакридон, а также некоторые пигменты пурпурного цвета.

После всесторонних консультаций с профессиональными художниками, а также многочисленных испытаний в разных странах, к концу 2005 года компания Old Holland предъявила новую серию классических акриловых красок New Masters® Classic Acrylics, палитра которых состоит из 168 кроющих и прозрачных цветов. В соответствии с современными требованиями в палитру включены акриловые краски,  изготовленные на том же связующем и обладающие превосходной светостойкостью, содержащие металлические, перламутровые, иризирующие и интерференционные пигменты. Сочетание наивысшей пигментной концентрации и уникального запатентованного связующего позволяет полностью проявить все характеристики используемых пигментов, обеспечивает после высыхания шелковистый блеск, а также оказывает минимальное сопротивление движению кисти, тем самым позволяя легко наносить как неразбавленные краски в технике пастозной живописи, так и сильно разбавленные краски - при выполнении лессировок.

Для расширения творческих возможностей и окончательной отделки живописи, в качестве дополнения к серии акриловых красок компанией была разработана линейка вспомогательных материалов, среди которых такие материалы, как структурный гель, матовая и глянцеобразующая добавка, перламутровый медиум и т.д.

После шести лет работы над созданием новой линии акриловых красок New Masters® Classic Acrylics компания Old Holland рада представить лучшую акриловую красочную систему в мире и надеется, что потребители по достоинству оценят ее качество.

.